1.   EMISIA DE PARTICULE SOLIDE

Cantitatea de particule emise de instalaţiile de ardere poate fi evaluată aproximativ, în calculele de proiectare, cu relaţia urmatoare :

unde :

gradul de reţinere al instalaţiei de desprăfuire ;

Ai = conţinutul de cenusă raportat la proba iniţială [%] ;

q4 = pierderile relative de căldură cauzate de arderea incompletă [%] ;

Hii = puterea calorifică inferioară, raportată la proba iniţială [kJ/kg] ;

aantr = fracţia de cenusă antrenată, care depinde de tipul instalaţiei de ardere.

B = consumul de combustibil solid [kg/s].

Concentraţia de noxe solide (cenuşă, funingine şi cocs zburător) pentru cazul arderii păcurii sulfuroase poate fi calculată cu următoarea relaţie experimentală :

unde:

ηL = gradul de depunere a antrenatelor din gazele de ardere pe suprafeţele schimbătoare de  căldură;

ηL = 0.15...0.3 la funcţionarea de durată;

ηL = 0 în perioada de suflare a suprafeţelor.

f(λ) = cantitatea de funingine şi de cocs zburător formată prin ardere, [mg/m3N] conform figurii de mai jos:

Astfel debitul de noxe devine:

[mg/s]

Exemplu de calcul 2:

2. Să se determine debitul de noxe sub formă de cenuşă, funingine şi cocs zburător pentru păcura cu compoziţia : Ci = 84.6%,  Hi = 9.4%, Sci = 3.35%, Ni = 0.2%, Oi = 1.3%, Wi = 0.85% şi Ai = 0.3%, dacă se cunosc consumul de combustibil, B = 714 kg/h, coeficientul excesului de aer, λ = 1.07 şi cantitatea de gaze uscate (Vgu)λf = 10.26 m3N/kg.

Pentru perioada de suflare a suprafeţelor de încălzit ηL = 0 şi, ca atare, cantitatea, respectiv debitul de noxe sunt :

mPS = (1- ηL)= (1-0)[5+840]=259 mg/m3N

Pentru λi = 1.07 din figura 1.1 rezultă f (λ)=5 mg/ m3N

PS = B(Vgt)λc

1h = 3600s s =

OBSERVAŢIE:

1. În cazul unei funcţionări de durată (ηL = 0.2) debitul scade corespunzator la (1- ηL)

Temă

În aceleaşi condiţii de la exemplul de calcul anterior, să se determine debitul de noxe sub formă de cenuşă, funingine şi cocs zburător, dacă se cunoaşte consumul de combustibil,

B = (714 + 10·n) kg/h.

Exemplu de calcul 1:

1. În focarul unui cazan de abur, avand parametrii nominali Dn=27.8 kg/s, la pn=14.7 bar şi ts=250 0C, se ard B=12.74 kg/s cărbune de Caransebeş, având conţinutul de cenuşă Ai = 40.8% şi puterea calorifică Hii = 5800 kJ/kg.

Să se determine debitul de particule emise în mediul ambiant prin coşul de fum, dacă pierderea relativă de căldură cauzată de arderea incompletă este q4 = 4.2%, evacuarea cenuşii se face în stare pulverizată, iar desprăfuirea gazelor de ardere se realizează cu ajutorul unui electrofiltru.

Debitul de particule emise este:

ηD = 0.98...0.997 Electrofiltre

Arderea cărbunelui în stare pulverizată cu evacuarea cenuşii în stare solidă aantr=0.85...0.95

Temă

În aceleaşi condiţii de la exemplul de calcul anterior, să se determine debitul de particule emise în mediul ambiant prin coşul de fum, dacă se ard B=(12.74+n) kg/s cărbune de Caransebeş.

2. EMISIA DE OXIZI DE SULF

Cea mai mare parte a sulfului conţinut în combustibil, şi anume peste 95%, se transformă în SO2, iar restul, de sub 5% dă naştere la SO3. Calculul emisiilor produse, în echivalent  SO2, se poate efectua cu relaţia:

[g/s]

în care: Sci = conţinutul în sulf al combustibilului [%];

η’   = fracţia de oxizi de sulf, eliminată în instalaţia de desprăfuire conform tabelului 1.14;

η’’ = fracţia de oxizi de sulf absorbită în particulele fine de cenuşă zburătoare, evacuată împreună cu aceasta, conform tabelului 1.15.

Exemplu de calcul :

3. Cazanul de 420t/h, p=140bar şi ts = 540˚C are un consum de B=26400kg/h păcură cu un conţinut de sulf Sci = 3.8%. Instalaţia de cazane fiind prevazută cu un scruber cu apă alcalină, să se determine debitul orar al emisiilor de SOx, echivalat ca SO2.

Debitul căutat este:

Extras tabel 1.14 Fracţia de oxizi de sulf eliminată în instalaţiile de desprăfuire

| Tipul instalaţiei de desprăfuire | η’ |
| --- | --- |
| Instalaţie de desprăfuire uscată (cicloane, electrofiltre) | 0 |
| Instalaţie de desprăfuire umedă: - scrubere cu apă neutră - scrubere cu apă alcalină (5-10 mg. echiv/l) | 0.015 0.02...0.03 |

Extras tabel 1.15 Fracţia de oxizi de sulf reţinută de cenuşa zburătoare

| Combustibil | η’’ |
| --- | --- |
| Şisturi | 0.15...0.50 |
| Cărbuni | 0.10...0.20 |
| Combustibili lichizi (păcură) | 0.02 |

scruber = separator umed, care este o instalaţie de captare a cenuşii pe cale umedă, realizează reţinerea particulelor solide dintr-un curent de gaze, prin fixarea acestora de către un lichid de spălare (apa) pulverizată, cât mai uniform în partea superioară a turnurilor de spălare;

scruber cu apă alcalină = instalaţie de reducere a emisiilor de oxizi de sulf folosind măsuri secundare pentru desulfurarea gazelor de ardere şi anume procedeul umed procedeul de absorbţie a SO2 din gazele de ardere cu ajutorul absorbanţilor alcalini.

- dacă se folosesc compuşi ai sodiului drept absorbant, rezultă formarea sulfitului de sodiu (Na2 SO3), a sulfitului hidrogenat de sodiu (NaHSO3) respectiv a sulfatului de sodiu (Na2 SO4)

4NaOH+2SO2+O2 2Na2SO4+2H2O

SO2 = anhidrida sulfuroasa

Temă

În aceleaşi condiţii de la exemplul de calcul anterior, să se determine debitul orar al emisiilor de SOx, echivalat ca SO2 dacă cazanul are un consum de B=(26400+10·n) kg/h.

# Text boxes

Fig. 1.1. Nomograma de calcul a emisiei de funingine f ().