Instalatie de filtre cu saci. Aplicaţie numerică

Sa se predimensioneze instalatia de filtre cu saci pentru un grup energetic cu puterea P=25MWe, daca se cunosc urmatoarele caracteristici :

- randamentul cazanului  ηc =0,84;

- randamentul  de transport al conductelor  ηcond=0,98;

- randamentul termic al ciclului ηt=0,36;

- randamentul mecanic ηm=0,99;

- randamentul generatorului ηG=0,98;

- compozitia chimica elementara a carbunelui :

Ci=35,2% (carbon);

Hi=3% (hidrogen);

Sic=1,3% (sulf);

Oi=13,4% (oxigen);

Ni=0,7% (azot);

Wti=31,8% (umiditate);

Ai=14,6% (conținutul de anorganic);

- temperatura gazelor la cos tgc=160 0C;

- continutul de umiditate al aerului d=10g/kg aer uscat;

- coeficientul excesului de aer la cos λc=1,5 ;

- arderea carbunelui in stare pulverizata, cu evacuarea cenuşii din focar in stare pulverulentă;

- desulfurarea gazelor se realizeaza prin injecţie de praf de calcar in focar.

REZOLVARE

Puterea calorifica inferioara, raportata la proba initiala, este:

Oxigenul minim necesar arderii perfecte este:

Aerul minim necesar arderii este:

Produsele arderii perfecte sunt :

- cantitatea de CO2 (dioxid de carbon):

- cantitatea de SO2 (dioxid de sulf):

- cantitatea de oxigen liber :

- cantitatea de azot :

- cantitatea de vapori de apa :

Prin sumare se obtine cantitatea totala de gaze :

Continutul de praf in gazul brut este :

unde:

0,95=xa=partea de cenusa antrenata de gazele de ardere care parasesc focarul.

0,1=a1 =cota parte de cenusa separata din gaze si colectata in drumul al doilea de gaze.

Consumul specific de caldura se calculeaza cu relatia:

Din expresia fluxului total de caldura:

Debitul gazelor de ardere este :

Daca se alege sarcina suprafetei filtrante:

- rezulta suprafata totala a filtrului.

Suprafata filtranta a unui sac cu diametrulsi înălțimea h=9m este:

- rezulta numarul necesar de saci :

bucati

Viteza de traversare a gazelor prin suprafata filtranta este :

Temă de casă

Să se predimensioneze instalaţia de filtre cu saci pentru un grup energetic cu puterea

P = (25 + n/2) MWe, având aceleaşi caracteristici cu cel din aplicaţia numerică de mai sus.

n = numărul de ordine din grupă al studentului