CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A ELECTROFILTRULUI

AplicaTia 1

Sa se întocmească calculul de predimensionare a unui electrofiltru, cunoscandu-se următoarele date :

- combustibilul folosit este un amestec de huilă si mixte de huilă, avand următoarea compoziție elementară:

C= 0,3915

H=0,0295

O=0,085

N=0,00175

Sc=0,0025

A=0,37525  ( Ai conținutul de cenusă raportat la proba inițială, [%])

Wt=0,1135

- consumul de combustibil		:B = 18,5 kg/s;

- coeficientul excesului de aer în cos 	:λc = 1,52;

- temperatura gazelor de ardere la cos : t=1500C;

- pierderea relativă de căldură		: q=1,5% (cauzată de arderea incompletă)

- presiunea atmosferică 		: p=1013,3 mbar;

- depresiunea din electrofiltru 	: Δp=15,4 mbar;

- conținutul de umiditate a aerului 	: d = 10g/kg aer uscat;

- conținutul de praf în gazul filtrat 	: Cf = 50mg/m3N.

Rezolvare:

- oxigenul minim necesar arderii perfecte:

22,41383 = volumul molar, în condiții normale (00C, 1013 mbar)

- aerul real necesar arderii :

- volumul de dioxid de carbon :

- volumul de dioxid de sulf :

- volumul de oxigen liber :

- volumul de azot :

- volumul de vapori de apă :

=

- volumul total de gaze de ardere:

- debitul de gaze în condițiile din electrofiltru:

Dacă se consideră că fracțiunea de cenusă antrenată de gazele de ardere care părăsesc focarul este xa = 0,95 (fracțiunea de cenusă antrenată de gaze depinde de tipul instalației de ardere - grătar rulant cu alimentare mecanică sau pneumatică si arderea cărbunelui în stare pulverizată, cu evacuarea cenusii în stare solida aantr=0,85 - 0,95) si că în buncărul drumului al doilea se depune fracțiunea a1=0,05 atunci debitul de praf antrenat rezultă:

În care puterea calorifică inferioară a combustibilului s-a calculat cu relația:

=

- concentrația prafului în gazele de ardere la intrarea în electrofiltru:

- gradul de separare al electrofiltrului (randamentul de desprăfuire):

- se consideră viteza de migrare a particulelor de praf

- din relația lui Deutsch, se poate calcula valoarea suprafeței specifice de depunere

- suprafața totală a electrozilor de depunere:

- dacă se alege 	v=1,5 m/s, viteza de curgere a gazelor;

h=8 m, înălțimea unui electrod de depunere;

s=300mm=0,3m, pasul dintre două panouri de depunere

rezultă numărul canalelor de circulație a gazelor:

-lățimea electrofiltrului se poate determina în mod orientativ, admițand o mărire cu 20% față de lățimea unui canal:

- lungimea totală a panourilor de depunere:

- lungimea electrofiltrului:

- electrofiltrul se realizează din 6 campuri alimentate separat cu energie electrică si dispuse pe două randuri paralele, a cate trei campuri în serie.

- lungimea unui camp va fi: