APLICAŢIA II

Pentru un electrofiltru pentru care se cunosc :

- concentraţia de praf în gazele de ardere, la intrare în electrofiltru ;

- concentraţia de praf în gazele filtrate .

Să se determine:

- randamentul de desprăfuire (gradul de separare) ;

- suprafaţa specifică de depunere , cunoscând ;

- suprafaţa totală a electrozilor de depunere  cunoscînd că debitul de gaze în condiţiile din electrofiltru este ;

- rezistenţa electrică activă a agregatului de alimentare a unui câmp al electrofiltrului cunoscând  şi ;

- Ce se întâmplă cu capacitatea electrică, rezistenţa activă şi curentul mediu redresat al câmpului electrofiltrului, în cazul dublării suprafeţei de depunere ? Comentariu.

Rezolvare

- randamentul de desprăfuire (gradul de separare)

- Se alege viteza de migrație a particulelor de praf

Suprafața specifică de depunere:

- Suprafața totală a electrozilor de depunere

- Rezistența activă a câmpului electric al electrofiltrului

- Rezistența electrică activă a agregatului de alimentare

- capacitatea electrică a unui condensator plan

Pentru obținerea unui curent mare trebuie să se utilizeze surse de curent cu impedanțe mici. Capacitatea mare a electrofiltrului duce la apariția arcurilor electrice în timpul decuplării alimentării.

În cazul unei rezistențe active mici in electrofiltru au loc descărcări electrice intense; se pune in funcțiune schema de reglaj a tensiunii care decuplează tensiunea pe timpul străpungerilor (Umed scade). Deci, dimensiunile câmpului electric nu trebuie să fie relativ prea mari, pentru a se evita descărcările electrice puternice de tip arc electric și a se asigura randament mare.

O combinare nefavorabilă a unei capacități electrice mari cu o rezistență activă mică conduce la mărirea gradului de descărcări electrice de tip arc electric(practic de 2-3 ori mai mult decât în cazul inițial).