TEMA PROIECTULUI DE INSTALAŢII ELECTRICE INDUSTRIALE

AN III

Se consideră reţeaua electrică din figura de mai jos.

a.						b.

Fig.1. Schema electrică monofilară a reţelei de distribuţie

Tab.1. Caracteristicile reţelei de distribuţie

|  | Subgrupa 1 | Subgrupa 2 |
| --- | --- | --- |
|  | N=1..17 | N=18..34 |
| Schema | a. | b. |
| Ss1 [MVA] | 1000 + 50*N | 500 + 100*N/2 |
| Ss2 [MVA] | 1500 + N | 1000 + 0,3 N |
| L1 | tip (se alege); 50+N [km] | tip (se alege); 25+N/2 [km] |
| L2 | tip (se alege); 100+2N [km] | tip (se alege); 80 + N [km] |
| L3 | tip (se alege); 60 + N [km] | tip (se alege); 75 + 0,2 N [km] |
| L4 | tip (se alege); 10+N [km] | tip (se alege); 15+N/2 [km] |
| L5 | tip ACYY-6-3*?; 20+N [m] | tip ACYY-6-3*?; 30+0,2*N [m] |
| L6 | tip ACYY-1-4*?; 30+0,2*N [m] | tip ACYY-1-4*?; 20+N [m] |
| SCm.t. [MVA] / cos  | 8+0,2∙N / 0,92 | 6+0,1N / 0,92 |
| SCj.t. [kVA] / cos  | 600 + 20 N / 0,85 + 0,005N | 650 + 10 N / 0,8 + 0,002 N |
| Caracteristici staţii electrice (sg1 / sg2) |
| Staţia | Nr.trafo | UN1 / UN2 [kV] | SN [MVA] | usc [%] |
| T1 | ? | 1 | 110 / 6 | 110 / 22 | ? | 25 | ? | 11 |
| T2 | ? | ? | 6 / 0,4 | 20 / 6 | ? | ? | ? | ? |
| T3 | - | ? | - | 20 / 0,4 | - | ? | - | ? |
| Caracteristici motoare (sg1 / sg2) |
| Motor | PN [kW] | Ip / IN | cos N |
| M1 (pompa) | 200+10N | 150 + 20 N | 8 | 7 | 0,8 | 0,76 |
| M2 (ventilator) | 15 + 2N | 20 +N | 6 | 6 | 0,75 | 0,82 |

Se cere:

- Să se dimensioneze staţia de distribuţie (T1 - sg.a.; T2 - sg.b) şi postul de transformare (T2 - sg.a.; T3 - sg.b)

- Să se dimensioneze liniile electrice din schemă.

- Calculul curenţilor de scurtcircuit în nodurile indicate ale reţelei date.

- Să se dimensioneze instalaţiile de comutaţie şi măsură pentru staţia de distribuţie şi postul de transformare.

- Alegerea modului de tratare a neutrului.

- Dimensionarea instalaţiei de compensare a puterii reactive.

- Dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase.

# Bibliografie

- Notiţe curs

- Instalaţii şi echipamente electrice - I. Mircea

- Agenda electricianului - Pietrăreanu.

- Proiectarea instalaţiilor electrice industriale - D. Comşa.

# Text boxes

M2

M1

110 kV

110 kV

6 kV

6 kV

0,4 kV

0,4 kV

20 kV

20 kV

110 kV

L3

M1

M2

6 kV

L1

Ss1

Ss2

L2

T1

T1

L4

L5

L6

T2

T2

L4

T3

L5

L6

Ss2

L2

L3

Ss1

L1

110 kV

SCj.t.

QBC

SCm.t.

SCm.t.

SCj.t.

QBC