Disciplina: CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE

Sesiunea: iunie 2009

An: IV ISE

INTREBĂRI DE EVALUARE

| 1. Cum se defineşte compatibilitatea electromagnetică? | aptitudinea unui echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără a induce perturbaţii inacceptabile în alt echipament sau sistem existent în acel mediu se referă la abaterile formei curbei de variaţie în timp a tensiunii de la sinusoida ideală se referă la problema poluării armonice generată de sarcinile neliniare şi la alte tipuri de perturbaţii electromagnetice apărute în SEE. |
| --- | --- |
| 2. Ce este perturbaţia electromagnetică? | o serie de modificări de tensiune sau o variaţie ciclică a înfăşurătorii tensiunii fenomen electromagnetic susceptibil de a determina tulburări în funcţionarea unui dispozitiv, aparat sau sistem, sau de a afecta defavorabil materia vie sau inertă |
| 3. Ce sunt armonicile? | semnale a căror frecvenţă nu este multiplu întreg al frecvenţei fundamentale semnale sinusoidale cu frecvenţa 3x 50 Hz semnale sinusoidale generate de sarcini neliniare |
| 4. Cum se defineşte factorul de distorsiune I (THD – Total Harmonic Distorsion)? | raportul dintre componenta de secvenţă negativă şi cea pozitivă a unei tensiuni nesinusoidale raportul dintre valoarea efectivă a armonicilor şi valoarea nominală a mărimii descrise raportul dintre valoarea efectivă a armonicilor şi valoarea efectivă a fundamentalei |
| 5. Ce este impedanţa armonică a unei reţele ? | impedanţa reţelei, văzută din punctul în care se racordează consumatorul perturbator, calculată pentru diferite frecvenţe armonice impedanţa echivalentă a reţelei echipată cu compensatoare de putere reactivă şi alimentând consumatori neliniari |
| 6. Cum se defineşte factorul de nesimetrie negativă? | raportul între componenta de secvenţă pozitivă şi cea negativă raportul între componenta de secvenţă negativă şi mărimea nominală corespondentă raportul între componenta de secvenţă negativă şi puterea de s.c. a sistemului pe bara consumatorului nesimetric, în % |
| 7. Cum se defineşte factorul de nesimetrie zero? | raportul dintre componenta de secvenţă zero (homopolară) a tensiunii (curentului) şi componenta de secvenţă pozitivă (directă) a tensiunii (curentului), în % raportul dintre componenta de secvenţă zero (homopolară) a tensiunii (curentului) şi valoarea nominală a tensiunii (curentului), în % |
| 8. Cum se defineşte factorul complex de nesimetrie negativă de tensiune? | raportul între fazorii componentelor de secvenţă negativă şi pozitivă produsul între fazorul componentei pozitive şi factorul de nesimetrie negativă |
| 9. Care sunt domeniile de analiză ale semnalelor pentru caracterizarea funcţionării elementelor din sistemele electroenergetice? | domeniul timp (domeniul clasic) domeniul frecvenţă |
| 10. Caracteristicile seriei Fourier (descriere, caracteristica variabilei timp, caracteristica variabilei frecvenţă, periodicitatea în spaţiul timp, periodicitatea în spaţiul frecvenţă). | Dezvoltarea unui semnal s(t) în serii de funcţii de frecvenţă Continuă Discretă Da Nu |
| 11. Care sunt caracteristicile unui sistem energetic polifazat simetric şi echilibrat ? | fazele sale sunt egal şi simetric încărcate sistemul tensiunilor de alimentare este simetric curenţii care iau naştere în diversele elemente, precum şi căderile de tensiune corespunzătoare formează sisteme simetrice |
| 12. Când devine un sistem energetic dezechilibrat ? | tensiunile de alimentare sunt diferite ca modul sau argument fazele sale sunt încărcate cu sarcini diferite curenţii de sarcină formează un sistem nesimetric |
| 13. Ce presupune simetrizarea unei reţele trifazate ? | operaţia prin care reţeaua care alimentează receptoare monofazate sau bifazate se încarcă echilibrat aplicarea unor scheme speciale de alimentare a consumatorilor monofazaţi de putere mare repartizarea receptoarelor monofazate pe cele trei faze ale reţelei astfel încât curenţii de linie să formeze un sistem simetric |
| 14. Ce tipuri de componente de curent apar suplimentar în sistemele electroenergetice trifazate dezechilibrate? | de secvenţă pozitivă de secvenţă negativă de secvenţă negativă şi zero |
| 15. Ce componentă de curent circulă prin conductorul de nul al unei reţele electrice trifazate dezechilibrate ? | de secvenţă pozitivă de secvenţă negativă şi zero de secvenţă zero |
| 16. Ce efect are un fenomen de rezonanţă de tensiune într-un sistem, într-un regim de lucru permanent şi simetric, în planul unei armonici ? | amplifică armonicile existente în sistem creşte valoarea curentului pe armonica respectivă şi tensiunile pe elemnetle componente ale circuitului rezonant apar supratensiuni de valori ridicate în sistem şi curenţi mari în condensatoare |
| 17. Când apare un fenomen de rezonanţă de curent într-un sistem ? | există baterii de condensatoare montate în serie pe elementele de sistem în cazul conectării în sistem a unor baterii de condensatoare pentru compensarea puterii reactive |

    - Cum se defineşte calitatea energiei electrice?

    - Ce sunt interarmonicile?

    - Ce caracteristică are spectrul de armonici al convertoarelor statice?

    - Care este condiţia de dimensionare a unui filtru de armonici?

- Ce proprietate (caracter) are un filtru de armonici în afara armonicii de rezonanţă?

- Care sunt condiţiile de verificare ale unui filtru de armonici?

- Scrieţi trei efecte ale armonicilor în reţelele electrice.

- Precizaţi trei surse de armonici în reţelele electrice.

- Precizaţi trei surse de nesimetrii în reţelele electrice.

- Ce este un sistem nesimetric de mărimi ?

- Care este metoda clasică de analiză a regimurilor nesimetrice ?

- Ce componente de curent/tensiune pot să apară într-un regim nesimetric faţă de cel simetric ?

- Care este relaţia de dependenţă între componentele de fază şi cele simetrice pentru sistemul tensiunilor într-un nod al sistemului electroenergetic ?

- Care este condiţia necesară pentru ca tensiunile la bornele unui receptor în cazul conexiunilor Y să constituie un sistem simetric de mărimi într-un sistem simetric?

- Care relaţia de dependenţă între impedanţa de secvenţă zero a unui consumator dezechilibrat şi cea de secvenţă pozitivă ?

- Cum se poate descompune un sistem electroenergetic simetric în scheme echivalente de secvenţă în raport cu un punct de dezechilibru ?

- Ce componente simetrice ale căderilor de tensiune determină circulaţia componentelor de curent de diferite succesiuni pe elementele unei reţele nesimetrice?

- Care este relaţia de dependenţă între componentele simetrice ale tensiunilor şi cele ale curenţilor într-o reţea nesimetrică ?

- Ce metode de analiză se aplică în cazul regimurilor nesimetrice ? – aplicaţii deosebite.

- Cum se poate determina factorul de nesimetrie complex de tensiune cu număr minim de determinări ale mărimilor de stare ?

- Care este efectul direct al funcţionării dispozitivelor de simetrizare a sarcinii ?

- Ce caracteristici are consumatorul, echipat cu compensator, văzut dinspre sursă?

- Care este considerentul care stă la baza construirii compensatoarelor de simetrizare doar cu elemente reactive?