Aplicaţia N1

Instalaţia de iluminat a unei clădiri cu 3 etaje conţine lămpi cu puteri cuprinse între 40 şi 100 W, repartizate ca în figura de mai jos, fiind alimentată la tensiunea 400/230 V printr-un cablu trifazat cu neutru.

La etajul I sunt instalate 45+n lămpi între faza 1 şi neutru, la al II-lea etaj 35+n lămpi între faza 2 şi neutru, iar la al III-lea etaj, 15+n lămpi între faza 3 şi neutru.

Să se calculeze curenţii de linie şi curenţii prin neutru IN, I’N, I”N. Să se determine puterea instalaţiei şi factorul de nesimetrie negativă şi zero de curent.

Aplicaţia N2

Într-o reţea trifazată cu tensiunea 400/230 V, cu conductor neutru, sunt montate un rezistor cu R=11 + n x 5/2 [ (faza 1- N), o bobină cu XL = 20 +0,5 x n [ (faza 2 – N) şi un condensator cu XC = 20 +0,5 x n [ (faza 3-N). Se cere:

- Să se determine curentul prin conductorul neutru;

- Să se determine curentul prin neutru în ipoteza modificării între ele a conexiunilor bobinei şi condensatorului;

- Să se detremine factorul de nesimetrie negativă şi zero de curent în ambele variante.

# Aplicaţia N3

Să se determine elementele sistemului de simetrizare, prin metoda Steinmetz, în cazul unui consumator monofazat industrial caracterizat prin impedanţa sa echivalentă Z = R + jX (R = 17-0,2 x n; X = R/1,8), racordat între fazele 2 şi 3 ale reţelei de alimentare, la tensiunea 20 kV.

# Aplicaţia N4

Să se determine elementele sistemului de simetrizare, realizat doar cu elemente reactive inductive, în cazul unui consumator monofazat industrial caracterizat prin impedanţa sa echivalentă Z = R + jX (R = 17-0,2 x n; X = R/1,8), racordat între fazele 2 şi 3 ale reţelei de alimentare, la tensiunea 20 kV.

## Aplicaţia F

Să se dimensioneze filtrul absorbant pentru anularea armonicii de curent de rang egal cu primul număr întreg impar după 5+n/2 (cu amplitudinea egală cu (9+0,2n)% din fundamentală)  în secundarul unei staţii de distribuţie 110/6 kV de:

10 MVA, pentru n = par

8 MVA, pentru n = impar.

În secundarul staţiei este amplasată o baterie de condensatoare de 6,3 kV:

1,2 MVar, pentru n = par

1 MVar, pentru n = impar.

# Text boxes

...

...

...

I1

I2

I3

45+n

35+n

15+n

40 W

75 W

100 W

1

2

3

IN

I’N

I”N