PROBLEME I

- Tensiunea instantanee la bornele unui element de circuit este . Să se determine valoarea maximă, valoarea efectivă şi expresia fazorială pentru tensiunea la borne şi curentul prin element, dat de , precum şi impedanţa  sarcinii din circuitul studiat.

- Tensiunea la bornele unui element de circuit este . Să se determine valoarea maximă, valoarea efectivă şi expresia în coordonate polare a fazorilor de tensiune şi curent, în cazul în care elementul este un rezitor cu R = 3 .

- Tensiunea la bornele unui element de circuit este . Să se determine valoarea maximă, valoarea efectivă şi expresia în coordonate polare a fazorilor de tensiune şi curent, în cazul în care elementul este un rezistor cu R = 3 .

- Tensiunea la bornele unui element de circuit este . Să se determine valoarea maximă, valoarea efectivă şi expresia în coordonate polare a fazorilor de tensiune şi curent, în cazul în care elementul este o bobină cu XL = 3 .

- Tensiunea la bornele unui element de circuit este . Să se determine valoarea maximă, valoarea efectivă şi expresia în coordonate polare a fazorilor de tensiune şi curent, în cazul în care elementul este un condensator cu XC = 7 .

- Se aplică tensiunea  unei sarcini compusă dintr-un rezistor cu R = 10 , în paralel cu o bobină cu reactanţa XL = 3 . Să se determine: puterile instantanee absorbite de elementele sarcinii, puterea activă şi reactivă absorbită de sarcină, precum şi factorul său de putere.

- Se aplică tensiunea  unei sarcini compusă dintr-un rezistor cu R = 10 , în paralel cu un condensator cu reactanţa XC = 30 . Să se determine: puterile instantanee absorbite de elementele sarcinii, puterea activă şi reactivă absorbită de sarcină, precum şi factorul său de putere.

- Se aplică tensiunea  unei sarcini compusă dintr-un rezistor cu R = 10 , în serie cu un condensator cu reactanţa XC = 30 . Să se determine: puterile instantanee absorbite de elementele sarcinii, puterea activă şi reactivă absorbită de sarcină, precum şi factorul său de putere.

- Se aplică tensiunea  unei sarcini compusă dintr-un rezistor cu R = 10 , în serie cu o bobină cu reactanţa XL = 3 . Să se determine: puterile instantanee absorbite de elementele sarcinii, puterea activă şi reactivă absorbită de sarcină, precum şi factorul său de putere.

- O sursă alimentează cu o putere P = 150 kW o sarcină cu factorul de putere 0,85. Să se determine puterea reactivă pe care ar trebui s-o debiteze un condensator montat în paralel cu sarcina pentru a obţine un factor de putere de 0,95.

- O sursă alimentează cu o putere P = 200 kW o sarcină cu factorul de putere 0,80. Să se determine puterea reactivă pe care ar trebui s-o debiteze un condensator montat în paralel cu sarcina pentru a obţine un factor de putere de 0,95.

- Pentru circuitul din figura de mai jos să se determine curenţii prin fazele circuitului trifazat, cu sarcina simetrică conectată triunghi, de impedanţă, alimentată cu un sistem simetric de tensiuni electromotoare: .

- Pentru circuitul din figura de mai jos să se determine tensiunile la bornele sarcinii şi curenţii prin fazele circuitului trifazat, cu sarcina simetrică conectată stea, de impedanţă, alimentată cu un sistem simetric de tensiuni electromotoare: . Să se construiască diagramele fazoriale.

# Text boxes

~

~

~

a

c

b

n

A

B

C

Z

Z

Ean

~

~

~

a

c

b

n

A

B

C

ZY

Ean